Утверждено:

Глава МО Зубочистенский сельсовет

(должность руководителя)

М.З. Аблязов

(ФИО руководителя)

№  24  от 17.07.2020года

ПрограммА в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности

По регулируемому виду деятельности – передача электрической энергии (мощности)

Администрация МО Зубочистенский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

на 2021-2023 годы

1. Описание целей и задач программы

Цели программы:

- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и создание системы управления энергосбережением;

- повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергетических ресурсов;

- повышение эффективности производства путем реконструкции 
и технического перевооружения;

- развитие системы управления энергосбережением;

- сокращение издержек предприятия, уменьшение затрат на энергоресурсы 
за счет рационального их использования;

- снижение доли потребления энергоресурсов на собственные нужды регулируемой организации.

Задачи программы:

- обновление основных производственных фондов организации на базе новых ресурсосберегающих технологий и оборудования;

- повышение энергетической эффективности процесса передачи электрической энергии, снижение потерь;

- сокращение объемов потребления энергоресурсов, используемых 
на собственные нужды организации (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, горюче-смазочные материалы);

- совершенствование и повышение достоверности учета данных по объему производства, передачи и потребления энергоресурсов;

- создание механизма финансирования энергосберегающих мероприятий;

- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения;

- внедрение энергосберегающих технологий и проектов;

- наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей;

- формирование у работников регулируемой организации культуры энергосбережения.

2. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период регулирования (при наличии)

| № п\п | Наименование энергоресурса | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть | Тыс. кВт·ч |  |
| 2. | Полезный отпуск электрической энергии | Тыс. кВт·ч |  |
| 3. | Потери электрической энергии в сетях | Тыс. кВт·ч |  |
| 4. | Величина потерь электрической энергии при ее передаче | % к отпуску в сеть |  |
| 5. | Нормативные потери электрической энергии | % |  |
| 6. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % |  |
| 7. | … | … |  |

4. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности, их обоснование

- Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе замена на оборудование с более высокой пропускной способностью.

- Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности.

- Установка оборудования для компенсации реактивной мощности.

- Регулирование напряжения в линиях электрической сети.

- Модернизация энергоосветительных установок.

- Внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов

# 5. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается 
в результате реализации соответствующей программы

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Экономия электрической энергии | Тыс. кВт·ч |  |  |  |  |
| 2. | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |
| 3. | Экономия нефтепродуктов | т.у.т. |  |  |  |  |
| 4. | … | … |  |  |  |  |

| № п/п | Показатель энергетической эффективности | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Динамика величины потерь электрической энергии при ее передаче | % к отпуску в сеть |  |  |  |
| 2. | Доля потребления энергии на собственные нужды | % |  |  |  |
| 3. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % |  |  |  |
| 4. | … | … |  |  |  |

6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемого эффекта в натуральном и стоимостном выражении, сроки проведения указанных мероприятий с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Потребность в финансовых ресурсах | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | натуральное выражение | стоимостное выражение |
|  |  | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы | тыс. руб. | 1,6 | 0,8 | 0,8 | тыс. кВт·ч (%) | 5,2 (50,0) | 2,6 (75,0) | 2,6 (100,0) | тыс. руб. | 15,6 | 7,8 | 7,8 |
| 2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением провода СИП-2 сечением 3х70+1х70 | тыс. руб. | 156,0 | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт·ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | тыс. руб. | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 3. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | тыс. руб. | 157,6 | 0,8 | 0,8 | тыс. кВт·ч (%) | 11,6 (50,0) | 9,0 (75,0) | 9,0 (100,0) | тыс. руб. | 34,8 | 27,0 | 27,0 |

7. Расчет ожидаемого эффекта в натуральном выражении 
от реализации мероприятий, расчет ожидаемого экономического эффекта

- Мероприятие «Замена ламп накаливания на светодиодные лампы».

Оценим величину экономического эффекта от замены ламп накаливания 
на светодиодные лампы.

Pлн – потребляемая мощность  лампы накаливания = 75,0 Вт;

Pсл – потребляемая мощность светодиодной лампы = 10,0 Вт;

T – число часов работы лампы = 4 000,0 ч;

Nобщ – общее количество осветительных устройств = 40 шт.

Расчет на 2021 год:

N2019  – количество ламп, подлежащих замене  в 2021году = 20 шт.;

Ожидаемый эффект в натуральном выражении (Энат):

Энат = (Pлн – Pсл) х Т х N2019;

Энат = (75,0 Вт – 10,0 Вт) х 4 000,0 ч х 20,0 = 5 200 000,0 Вт·ч (5,2 тыс. кВт·ч)

Стоимость 1 кВт·ч = 3,0 руб.

Ожидаемый экономический эффект (Ээк):

Ээк = Энат х 3,0 руб./кВт·ч;

Ээк = 5 200,0 кВт·ч х 3,0 руб./кВт·ч = 15 600,0 руб. (15,6 тыс. руб.)

Д2019 – доля светодиодных осветительных устройств в общем объеме используемых осветительных устройств  на 2019 год;

Д2019  = (N2019 / Nобщ) х 100,0 %;

Д2019  = (20  шт. / 40  шт.) х 100,0 % = 50,0 %.

Расчет на 2022 год:

N2020  – количество ламп, подлежащих замене  в 2022 году = 10 шт.;

Ожидаемый эффект в натуральном выражении (Энат):

Энат = (Pлн – Pсл) х Т х N2020;

Энат = (75,0 Вт – 10,0 Вт) х 4 000,0 ч х 10,0 = 2 600 000,0 Вт·ч (2,6 тыс. кВт·ч).

Стоимость 1 кВт·ч = 3,0 руб.

Ожидаемый экономический эффект (Ээк):

Ээк = Энат х 3,0 руб./кВт·ч;

Ээк = 2 600,0 кВт·ч х 3,0 руб./кВт·ч = 7 800 руб. (7,8 тыс. руб.)

Д2020 – доля светодиодных осветительных устройств в общем объеме используемых осветительных устройств  на 2022 год;

Д2020  = ((N2019 + N2020)/ Nобщ) х 100,0 %;

Д2020  = ((20  шт. + 10  шт.) / 40  шт.) х 100,0 % = 75,0 %.

Расчет на 2023 год:

N2021  – количество ламп, подлежащих замене  в 2023 году = 10 шт.;

Ожидаемый эффект в натуральном выражении (Энат):

Энат = (Pлн – Pсл) х Т х N2021;

Энат = (75,0 Вт – 10,0 Вт) х 4 000,0 ч х 10,0 = 2 600 000,0 Вт·ч (2,6 тыс. кВт·ч).

Стоимость 1 кВт·ч = 3,0 руб.

Ожидаемый экономический эффект (Ээк):

Ээк = Энат х 3,0 руб./кВт·ч;

Ээк = 2 600,0 кВт·ч х 3,0 руб./кВт·ч = 7 800 руб. (7,8 тыс. руб.)

Д2021 – доля светодиодных осветительных устройств в общем объеме       используемых осветительных устройств  на 2021 год;

Д2021  = ((N2019 + N2020+ N2021)/ Nобщ) х 100,0 %;

Д2020  = ((20  шт. + 10  шт. + 10 шт.) / 40  шт.) х 100,0 % = 100,0 %.

2. Мероприятие «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением провода СИП-2 сечением 3х70+1х70».

На реконструируемой воздушной линии используется голый провод сечением 
А-50. Оценим величину экономического эффекта от замены голого провода 
 на провод СИП-2 3х70+1х70.

L – длина линии = 0,18 км;

P – активная нагрузка линии = 150,0 кВт;

T – число часов работы в год = 8760,0 ч;

U – номинальное напряжение = 0,38 кВ;

rА-50 – удельное сопротивление провода сечением А-50 = 0,59 Ом/км;

rСИП – удельное сопротивление провода СИП-2 3х70+1х70 = 0,57 Ом/км;

k2ф – коэффициент формы графика = 1,3.

Определим расход электроэнергии (Wа):

Wа = P х Т;

Wа = 150,0 кВт х 8760,0 ч = 1 314 000,0 кВт·ч.

Определим сопротивление линии с применением провода А-50:

R А-50 = rА-50 х L;

R А-50 = 0,59 Ом/км х 0,180 км = 0,1062 Ом.

Определим сопротивление линии с применением провода СИП-2 3х70+1х70:

R СИП = rСИП х L;

R СИП = 0,57 Ом/км х 0,18 км = 0,1026 Ом.

Потери электроэнергии в линии с применением провода А-50:

WА-50 = (Wа2 / (1000 х U2 х T)) х R А-50 х k2ф;

WА-50 = (1 314 000,0 кВт·ч  2 / (1000 х 0,38 кВ 2 х 8760,0 ч)) х 0,1062 Ом х 1,3 =

= 188 446,2 кВт·ч.

Потери электроэнергии в линии с применением провода СИП-2 3х70+1х70:

WСИП = (Wа2 / (1000 х U2 х T)) х R СИП х k2ф;

WСИП = (1 314 000,0 кВт·ч  2 / (1000 х 0,38 кВ 2 х 8760,0 ч)) х 0,1026 Ом х 1,3 =

= 182 058,2 кВт·ч.

Ожидаемый эффект в натуральном выражении (Энат):

Энат = (WА-50  – WСИП);

Энат = 188 446,2 кВт·ч – 182 058,2  кВт·ч = 6 388,0 кВт·ч (6,4 тыс. кВт·ч)

Стоимость 1 кВт·ч = 3,0 руб.

Ожидаемый экономический эффект (Ээк):

Ээк = Энат х 3,0 руб./кВт·ч;

Ээк = 6 388,0  кВт·ч х 3,0 руб./кВт·ч = 19 164,0 руб. (19, 2 тыс. руб.)

8. Расчет потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий

- Мероприятие «Замена ламп накаливания на светодиодные лампы».

C – стоимость одной светодиодной лампы = 80,0 руб.

Расчет на 2021 год:

N2019  – количество ламп, подлежащих замене  в 2019 году = 20 шт.;

П – потребность в финансовых ресурсах;

П = N2021 х С;

П = 20 х 80,0 руб.  = 1 600,0 руб. (1,6 тыс. руб.)

Расчет на 2022 год:

N2020  – количество ламп, подлежащих замене  в 2022 году = 10 шт.;

П – потребность в финансовых ресурсах;

П = N2022 х С;

П = 10 х 80,0 руб.  = 800,0 руб. (0,8 тыс. руб.)

Расчет на 2023 год:

N2021  – количество ламп, подлежащих замене  в 2023 году = 20 шт.;

П – потребность в финансовых ресурсах;

П = N2023 х С;

П = 10 х 80,0 руб.  = 800,0 руб. (0,8 тыс. руб.)

2. Мероприятие «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением провода СИП-2 сечением 3х70+1х70».

Потребность в финансовых ресурсах по данному мероприятию (П) состоит из:

- стоимости работ по демонтажу существующей ВЛ 0,4 кВ – С1;

С1= 2 500,0 руб.;

- стоимости работ по монтажу новой ВЛ 0,4 кВ – С2;

С1= 18 300,0 руб.;

- стоимости материалов (провода, арматура для монтажа СИП) – С3.

С1= 135 200,0 руб.

Потребность в финансовых ресурсах по данному мероприятию:

П = С1+ С2+ С3;

П = 2 500,0 руб. + 18 300,0 руб. + 135 200,0 руб. = 156 000,0 руб. (156,0 тыс. руб.)

9. Информация об источниках финансирования мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Период реализации программы | Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2021 | 157,6 |  |
| 2022 | 0,8 |  |
| 2023 | 0,8 |  |
| Итого: | 159,2 |  |

10. Прогноз потребления (производства) энергоресурсов по регулируемому виду деятельности – передача электрической энергии (мощности)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Прогноз по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть | Тыс. кВт·ч |  |  |  |
| 2. | Полезный отпуск электрической энергии | Тыс. кВт·ч |  |  |  |
| 3. | Потери электрической энергии в сетях | Тыс. кВт·ч |  |  |  |
| 4. | Величина потерь электрической энергии при ее передаче | % к отпуску в сеть |  |  |  |
| 5. | Нормативные потери электрической энергии | % |  |  |  |
| 6. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % |  |  |  |
| 7. | … | … |  |  |  |

11. Механизм реализации, система мониторинга, управления и контроля 
за ходом выполнения программы

- Организацию и мониторинг реализации программы осуществляет координатор программы.

- Мониторинг программы осуществляется ежеквартально.

- Ежегодно уточняются и корректируются параметры программы и объемы выполнения мероприятий.

- Перераспределение средств и внесение изменений в перечень программы производится координатором программы.

- В целом контроль за реализацией программы осуществляет ответственное лицо от регулируемой организации.