Утверждено:

_________________________

(должность руководителя)

_________________________

(ФИО руководителя)

№___ от___ ________года

ПрограммА в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности

По регулируемому виду деятельности – ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Администрация МО Зубочистенский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

на 2021-2023 годы

Исполнитель ________

тел. ________________

1. Описание целей и задач программы

Цели программы:

- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и создание системы управления энергосбережением;

- повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергетических ресурсов;

- повышение эффективности производства путем реконструкции и технического перевооружения;

- развитие системы управления энергосбережением;

- сокращение издержек предприятия, уменьшение затрат на энергоресурсы за счет рационального их использования;

- снижение доли потребления энергоресурсов на собственные нужды регулируемой организации.

Задачи программы:

- обновление основных производственных фондов организации на базе новых ресурсосберегающих технологий и оборудования;

- создание механизма финансирования энергосберегающих мероприятий;

- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения;

- снижение удельных расходов электрической энергии на подъем и транспортировку воды;

- реализация энергосберегающих мероприятий;

- внедрение энергосберегающих технологий и проектов;

- наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей;

- формирование у работников регулируемой организации культуры энергосбережения.

2. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период регулирования (при наличии)

| № п\п | Наименование энергоресурса | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подъем холодной воды | Тыс. м3 |  |
| 2. | Покупка холодной воды | Тыс. м3 |  |
| 3. | Полезный отпуск | Тыс. м3 |  |
| 4. | Удельный расход электрической энергии на подъем, водоподготовку и транспортировку воды | кВт·ч /м3 |  |
| 5. | Затраты электрической энергии на подъем и транспортировку воды | Тыс. кВт·ч |  |
| 6. | Объем потерь воды при транспортировке | Тыс. м3 |  |
| 7. | Затраты электрической энергии на отопление помещений, в т.ч. | Тыс. кВт·ч |  |
| 7.1 | В зданиях артезианских скважин | Тыс. кВт·ч |  |
| 7.2 | В здании водонапорной башни | Тыс. кВт·ч |  |
| 8. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % |  |
| 9. | … | … |  |

4. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности, их обоснование

- Модернизация оборудования, используемого для подъема, водоподготовки и транспортировки воды.

- Модернизация насосных станций и оптимизация работы систем холодного водоснабжения.

- Замена или реконструкция водопроводных сетей с целью снижения утечек воды.

- Модернизация энергоосветительных установок.

- Внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов.

# 5. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Экономия холодной воды | Тыс. м3 |  |  |  |  |
| 2. | Экономия электрической энергии | Тыс. кВт·ч |  |  |  |  |
| 3. | … | … |  |  |  |  |

| № п/п | Показатель энергетической эффективности | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на подъем, водоподготовку и транспортировку | кВт·ч /м3 |  |  |  |
| 2. | Доля двигателей, оснащенных частотно-регулируемым приводом в системе водоснабжения | % |  |  |  |
| 3. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее транспортировке | % |  |  |  |
| 4. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % |  |  |  |
| 5. | … | … |  |  |  |

6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемого эффекта в натуральном и стоимостном выражении, сроки проведения указанных мероприятий с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Потребность в финансовых ресурсах | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | натуральное выражение | стоимостное выражение |
|  |  | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы | тыс. руб. | 1,6 | 0,8 | 0,8 | тыс. кВт·ч (%) | 5,2 (50,0) | 2,6 (75,0) | 2,6 (100,0) | тыс. руб. | 15,6 | 7,8 | 7,8 |
| 2. | Применение преобразователей частоты на насосных агрегатах мощностью 22 кВт | тыс. руб. | 277,8 | 0,0 | 0,0 | тыс. кВт·ч | 77,1 | 77,1 | 77,1 | тыс. руб. | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| 3. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | тыс. руб. | 279,4 | 0,8 | 0,8 | тыс. кВт·ч (%) | 82,3 (50,0) | 79,7 (75,0) | 79,7 (100,0) | тыс. руб. | 246,9 | 239,1 | 239,1 |

7. Расчет ожидаемого эффекта в натуральном выражении от реализации мероприятий, расчет ожидаемого экономического эффекта

- Мероприятие «Замена ламп накаливания на светодиодные лампы».

Оценим величину экономического эффекта от замены ламп накаливания на светодиодные лампы.

Pлн – потребляемая мощность  лампы накаливания = 75,0 Вт.

Pсл – потребляемая мощность светодиодной лампы = 10,0 Вт.

T – число часов работы лампы = 4 000,0 ч.

Nобщ – общее количество осветительных устройств = 40 шт.

Расчет на 2021 год:

N2019  – количество ламп, подлежащих замене  в 2021 году = 20 шт.;

Ожидаемый эффект в натуральном выражении (Энат):

Энат = (Pлн – Pсл) х Т х N2021;

Энат = (75,0 Вт – 10,0 Вт) х 4 000,0 ч х 20,0 = 5 200 000,0 Вт·ч (5,2 тыс. кВт·ч)

Стоимость 1 кВт·ч = 3,0 руб.

Ожидаемый экономический эффект (Ээк):

Ээк = Энат х 3,0 руб./кВт·ч;

Ээк = 5 200,0 кВт·ч х 3,0 руб./кВт·ч = 15 600,0 руб. (15,6 тыс. руб.)

Д2019 – доля светодиодных осветительных устройств в общем объеме используемых осветительных устройств  на 2021 год;

Д2021  = (N2021 / Nобщ) х 100,0 %;

Д2021  = (20  шт. / 40  шт.) х 100,0 % = 50,0 %.

Расчет на 2022 год:

N2020  – количество ламп, подлежащих замене  в 2022 году = 10 шт.;

Ожидаемый эффект в натуральном выражении (Энат):

Энат = (Pлн – Pсл) х Т х N2022;

Энат = (75,0 Вт – 10,0 Вт) х 4 000,0 ч х 10,0 = 2 600 000,0 Вт·ч (2,6 тыс. кВт·ч).

Стоимость 1 кВт·ч = 3,0 руб.

Ожидаемый экономический эффект (Ээк):

Ээк = Энат х 3,0 руб./кВт·ч;

Ээк = 2 600,0 кВт·ч х 3,0 руб./кВт·ч = 7 800 руб. (7,8 тыс. руб.)

Д2020 – доля светодиодных осветительных устройств в общем объеме используемых осветительных устройств  на 2022 год;

Д2020  = ((N2021+ N2022)/ Nобщ) х 100,0 %;

Д2020  = ((20  шт. + 10  шт.) / 40  шт.) х 100,0 % = 75,0 %.

Расчет на 2023 год:

N2021  – количество ламп, подлежащих замене  в 2023 году = 10 шт.;

Ожидаемый эффект в натуральном выражении (Энат):

Энат = (Pлн – Pсл) х Т х N2023;

Энат = (75,0 Вт – 10,0 Вт) х 4 000,0 ч х 10,0 = 2 600 000,0 Вт·ч (2,6 тыс. кВт·ч).

Стоимость 1 кВт·ч = 3,0 руб.

Ожидаемый экономический эффект (Ээк):

Ээк = Энат х 3,0 руб./кВт·ч;

Ээк = 2 600,0 кВт·ч х 3,0 руб./кВт·ч = 7 800 руб. (7,8 тыс. руб.)

Д2021 – доля светодиодных осветительных устройств в общем объеме используемых осветительных устройств  на 2022 год;

Д2021  = ((N2021 + N2022+ N2023)/ Nобщ) х 100,0 %;

Д2020  = ((20  шт. + 10  шт. + 10 шт.) / 40  шт.) х 100,0 % = 100,0 %.

- Мероприятие «Применение преобразователей частоты на насосных агрегатах мощностью 22 кВт».

Величина экономии электроэнергии при внедрении преобразователей частоты может составлять до 45 %. В примере расчета величина экономии принята в размере 20 %.

Оценим величину экономического эффекта за каждый год от применения преобразователей частоты  на двух насосных агрегатах мощностью 22,0 кВт (P).

T – число часов работы насоса в год = 8 760,0 ч.

N  – количество преобразователей частоты = 2 шт.

Ожидаемый эффект в натуральном выражении (Энат):

Энат = P х N х 20 % х T;

Энат = 22,0 кВт х 2 шт. х 20,0 % х 8 760,0 ч = 77 088,0 кВт·ч (77,1 тыс. кВт·ч)

Стоимость 1,0 кВт·ч составляет 3,0 руб.

Ожидаемый экономический эффект (Ээк):

Ээк = Энат х 3,0 руб./кВт·ч;

Ээк = 77 088,0 кВт·ч х 3,0 руб./кВт·ч. = 231 264,0 руб. (231,3 тыс. руб.)

8. Расчет потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий

- Мероприятие «Замена ламп накаливания на светодиодные лампы»

C – стоимость одной светодиодной лампы = 80,0 руб.

Расчет на 2021 год:

N2019  – количество ламп, подлежащих замене  в 2021 году = 20 шт.;

П – потребность в финансовых ресурсах;

П = N2021 х С;

П = 20 х 80,0 руб.  = 1 600,0 руб. (1,6 тыс. руб.)

Расчет на 2022 год:

N2022  – количество ламп, подлежащих замене  в 2022 году = 10 шт.;

П – потребность в финансовых ресурсах;

П = N2022 х С;

П = 10 х 80,0 руб.  = 800,0 руб. (0,8 тыс. руб.)

Расчет на 2023 год:

N2023 – количество ламп, подлежащих замене  в 2023 году = 20 шт.;

П – потребность в финансовых ресурсах;

П = N2023 х С;

П = 10 х 80,0 руб.  = 800,0 руб. (0,8 тыс. руб.)

- Мероприятие «Применение преобразователей частоты на насосных агрегатах мощностью 22 кВт»

Для управления двумя электродвигателями мощностью 22,0 кВт планируется установить преобразователи частоты.

Cпч  – стоимость преобразователя частоты = 138 900,0 руб.

Nпч  – количество преобразователей частоты = 2 шт.

П – потребность в финансовых ресурсах;

П = Nпч х Спч;

П = 2 шт. х 138 900,0 руб. = 277 800,0 руб. (277,8 тыс. руб.)

9. Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Период реализации программы | Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2021 | 279,4 |  |
| 2022 | 0,8 |  |
| 2023 | 0,8 |  |
| Итого: | 281,0 |  |

10. Прогноз потребления (производства) энергоресурсов по регулируемому виду деятельности – холодное водоснабжение

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Прогноз по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подъем холодной воды | Тыс. м3 |  |  |  |
| 2. | Покупка холодной воды | Тыс. м3 |  |  |  |
| 3. | Полезный отпуск | Тыс. м3 |  |  |  |
| 4. | Удельный расход электрической энергии на подъем, водоподготовку и транспортировку воды | кВт·ч /м3 |  |  |  |
| 5. | Затраты электрической энергии на подъем и транспортировку воды | Тыс. кВт·ч |  |  |  |
| 6. | Объем потерь воды при транспортировке | Тыс. м3 |  |  |  |
| 7. | Затраты электрической энергии на отопление помещений, в т.ч. | Тыс. кВт·ч |  |  |  |
| 7.1 | В зданиях артезианских скважин | Тыс. кВт·ч |  |  |  |
| 7.2 | В здании водонапорной башни | Тыс. кВт·ч |  |  |  |
| 8. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % |  |  |  |
| 9. | … | … |  |  |  |

11. Механизм реализации, система мониторинга, управления и контроля
за ходом выполнения программы

- Организацию и мониторинг реализации программы осуществляет координатор программы.

- Мониторинг программы осуществляется ежеквартально.

- Ежегодно уточняются и корректируются параметры программы и объемы выполнения мероприятий.

- Перераспределение средств и внесение изменений в перечень программы производится координатором программы.

- В целом контроль за реализацией программы осуществляет ответственное лицо от регулируемой организации.